## Slide 1
Введение в вычислительную гидрогазодинамику
Санкт-Петербург, 2019
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт Прикладной Математики и Механики
Кафедра «Гидроаэродинамики, горения и теплообмена»
асс. каф. ГГТ ИПММ
Марина Александровна Засимова
zasimova_ma@mail.ru, zasimova_ma@spbstu.ru

## Slide 2
построение определяющих дифференциальных уравнений в частных производных и нахождение их точных или приближенных решений
В рамках настоящего курса будем знакомиться с
Вычислительной механикой жидкости и газа (Сomputational Fluid Dynamics, CFD)
Исследования в области механики жидкости и газа
физический эксперимент (разделяется на натурный и лабораторный). Получение сведений о течениях путем измерения тех или иных физических величин
численный эксперимент. Нахождение приближенных решений путем аппроксимации исходных дифференциальных уравнений системой алгебраических уравнений, решаемой на компьютере
Теоретические
Экспериментальные
Вычислительные
Re=104
Re=106
Re=105
Re=104

## Slide 3
Течения описываются системами дифференциальных уравнений (в нашем случае уравнениями Навье-Стокса), которые не могут быть решены аналитически точно, кроме самых простых случаев
Приближенные решения получаются численно методом дискретизации, который аппроксимирует дифференциальные уравнения системой алгебраических уравнений, решаемых на компьютере
Дискретное приближение реализуется в областях малого размера и на малых промежутках времени при расчёте нестационарных течений
Подобно тому, как в эксперименте точность результата зависит от качества используемой аппаратуры, при численном моделировании точность результата зависит от качества дискретизации
Вычислительная механика жидкости и газа (Сomputational Fluid Dynamics, CFD)

## Slide 4
Численные методы
вычислительной гидрогазодинамики
Метод конечных разностей (FDM)
Метод конечных объемов (FVM)
Метод конечных элементов (FEM)
Спектральные методы

## Slide 5
Сравнительно низкие затраты по сравнению с физическим моделированием
Высокая скорость получения результатов
Возможность моделирования процессов, происходящих в реальных физических условиях
Возможность анализа роли одного из определяющих факторов при моделировании
Большой объем информации для анализа (поля)
Преимущества и ограничения CFD
Ограниченность ряда моделей физических процессов (турбулентность, многофазные течения, …)
Неопределенность граничных условий
Приближенность вычислений (погрешность аппроксимации, ошибки округления)
Ограниченность вычислительных ресурсов
Преимущества
Ограничения

## Slide 6
1. Общая постановка задачи. Формулировка приближенной математической модели
2. Построение геометрии расчетной области и генерация расчетной сетки
3. Подготовка солвера к работе. Задание параметров математической модели и граничных условий
4. Расчёт (решение дискретизированных определяющих уравнений; обычно итерационным методом)
5. Исследование полученного решения: визуализация, контроль качества решения
Этапы работы над CFD-проектом
Препроцессорная подготовка
Работа с солвером (решателем)
Постпроцессорная обработка
В случае неудовлетворительного качества решения возврат от п.5 к п.4, п.2 или даже п.1.

## Slide 7
Разбиение расчетной области на контрольные (конечные) объемы Случай структурированной сетки
b)
- один из контрольных (конечных) объемов

## Slide 8
Уравнения баланса (2D)
массы
количества движения
Конвективный поток количества движения (сила инерции)
Диффузионный поток количества движения (сила вязкого трения)
– уравнение неразрывности
– вектор скорости с проекциями u, v
ρ – плотность, µ – динамический коэффициент вязкости
Ох:
Оy:
– Число Рейнольдса
В рассматриваемой задаче течение определяется лишь одним параметром – числом Рейнольдса (которое появляется при обезразмеривании уравнения движения).
– уравнения Навье-Стокса
Можно обезразмерить уравнения Навье-Стокса, и ввести понятие числа Re:

## Slide 9
Основы метода конечных объемов на примере уравнения теплопроводности
V
S
P
грани
S1 , S2
и т.д.
Интегральная формулировка
Применение квадратурных формул для малого ограненного объема
Выражение потоков на гранях через значения искомой функции в точках расчетного шаблона
Пример:
x
грань i+1/2

## Slide 10
Интегральная формулировка уравнений динамики несжимаемой вязкой жидкости
Уравнение движения в проекциях на оси декартовой С.К.
Квадратичная
нелинейность!
Уравнение неразрывности
V
S

## Slide 11
Препроцессорная подготовка (1)
Задача: течение в начальном участке плоского канала
Математическая модель:
стационарное ламинарное течение несжимаемой жидкости
Всё это – п.1. Общая постановка задачи. Формулировка приближенной физической модели.
Граничное условие на входе:
однородный профиль скорости V
V
Исходные данные:
высота канала H, расход Q, свойства жидкости
H
Q
Построение геометрии:
определение длины расчетной области L
L
A
B
C
D

## Slide 12
Препроцессорная подготовка (2)
Задача: течение в начальном участке плоского канала
Построение геометрии и расчетной сетки:
I
J
На примере программы FLOS

## Slide 13
Понятие расчетной сетки
При дискретизации по (1) методу конечных разностей, (2) методу конечных элементов и (3) методу конечных объемов возникает понятие расчетной сетки – системы дискретных ячеек (узлов), в которых рассчитываются значения переменных
Двумерная (2D) постановка
Четырехугольные ячейки
Треугольные ячейки
Расчетная сетка дает дискретное представление для области течения, подлежащей численному моделированию

## Slide 14
Структурированные сетки – существуют сеточные направления, вдоль которых расставлены узлы (индексная система координат)
Положение любого сеточного узла определяется значениями двух (в 2D случае) индексов
Структурированные и неструктурированные сетки
j
i
i=1, j=1
i=NIi, j=NJ
x
y
Structured grids
Неструктурированные сетки – сетки произвольной структуры (элементы таких сеток расположены произвольным образом)
в 2D: наиболее часто используются элементы сетки, имеющие форму треугольников или четырехугольников
Unstructured grids

## Slide 15
Примеры расчетных сеток
Структурированная сетка вокруг крылового профиля (сетка С-типа)
Структурированная сетка О-типа
Неструктурированная сетка из четырехугольных элементов
Неструктурированная сетка из треугольных элементов

## Slide 16
Расстановка узлов сетки вдоль границ
Иллюстрация распределения узлов по геометрической прогрессии
(Рисунок из Gambit Modelling Guide)
1) Равномерное распределение узлов
2) Распределение узлов по геометрической прогрессии
(на данном сегменте)
q – параметр схемы (порядок точности зависит от неравномерности!)
Желательно обеспечить |q-1| < 0.1 (в крайнем случае < 0.3)
Шаг сетки:
Отношение последовательных шагов сетки:

## Slide 17
Подготовка солвера к работе
Задание математической модели:
Задание граничных условий:
Задание физических параметров:
Задание параметров численной схемы:

## Slide 18
Расчёт: процесс сходимости к искомому решению
Процесс м.б. длительным: необходимо время от времени сохранять данные!
Контроль сходимости: решение перестает меняться при переходе от предыдущей к последующей итерации
Autosave – число итераций для промежуточного сохранения
В программе FLOS:

## Slide 19
Постпроцессорная обработка: визуализация
На примере программы FLAG

## Slide 20
Контроль качества решения
Анализ постановки задачи: приемлема ли выбранная модель течения?
Турбулентно ли течение? Важны ли эффекты сжимаемости? Есть ли нестационарность? Течение 2D/3D? Корректны ли выбранные граничные условия?
Анализ выбранной геометрической модели: насколько она влияет на получаемое решение?
Достаточен ли выбранный размер расчетной области? Насколько оправданы упрощения геометрии?
Анализ построенной расчетной сетки: насколько она влияет на получаемое решение?
Достигнута ли сеточная независимость решения? Присутствуют ли “плохие” (например, скошенные) ячейки? Достаточно ли разрешение областей с большими градиентами?

## Slide 21
(Supersonic to INcompressible Flows), разрабатывается с 1992 г.
стационарные и нестационарные задачи течения жидкости и газа в неподвижных или вращающихся системах отсчета
задачи сопряженного теплообмена
различные модели турбулентности (k, t-SA, k-, k-, MSST, v2f)
метод МКВ (LES), метод МОВ (DES)
блочно-структурированные неравномерные сетки, согласованные с границами области течения, включая подвижные сетки
неявная схема второго порядка точности по физическому времени
пространственная дискретизация по методу конечных объемов со вторым порядком точности
параллельная версия (“domain-decomposition” стратегия)
Академические CFD-коды: SINF (каф. гидроаэродинамики СПбГПУ, группа под руководством проф. Е.М. Смирнова)

## Slide 22
http://www.ansys.com
Открытые и коммерческие CFD-коды:
ANSYS – крупнейшая корпорация, производящая ПО в области вычислительной механики
STAR-CD (компания CD-Adapco)
http://www.cd-adapco.com/products/star-cd
OpenFOAM (Open Field Operation And Manipulation)
http://www.openfoam.com/
NUMECA (FINE/Turbo, FINE/Marine, …)
http://www.numeca.com

## Slide 23
CFD-постпроцессоры
Коммерческий постпроцессор FIELDVIEW
Коммерческий постпроцессор Tecplot
Открытый постпроцессор
ParaView

## Slide 24
Примеры вычислительных задач,
выполненных научно-исследовательской
лабораторией, созданной при кафедре ГГТ

## Slide 25
Analysis of ventilation flows changed due to installation of an Advanced Resistive Exercise Device into Node 1

## Slide 26
Течение в шунтированном кровеносном сосуде
Обтекание Шаттла и ракеты-носителя

## Slide 27
Ventilation airflow in the turbine compartment:
streamlines colored by static temperature

## Slide 28
Турбулентная конвекция воды в подогреваемой снизу кубической полости
теплоизол.
стенки
H
горячая
стенка
холодная
стенка
z
Ra = 5108; 5109
Pr = 7
Числа Нуссельта
в сравнении с экспериментами
Nu
Ra
- эксп. [Glazier, 99]
- эксп. [Cioni, 97]
- настоящие расчеты (ртуть)
- настоящие расчеты (вода)
- эксп. [Xin,97]
Поле температуры

## Slide 29
расплав кремния
твердые
элементы
растущий
кристалл
расплав
кремния
T, [K]
поток
аргона
нагреватель
вращающийся
тигель
вращающийся
подвес
2000
1500
1000
500
Dc = 35,6 см
Ds = 10,8 см
Турбулентная конвекция расплава кремния в тигле метода Чохральского

## Slide 30
Набегающий поток
Ламинарный пограничный слой на цилиндре
Неустойчивость оторвавшегося слоя
Турбулентность в следе
Изучение течения вблизи цилиндра
Обтекание кругового цилиндра
Автоколебания цилиндра в потоке

## Slide 31
Смешанная конвекция в камере сухого хранения отработанного ядерного топлива
Камера хранения
Общий вид хранилища

## Slide 32
Смешанная конвекция в камере сухого хранения отработанного ядерного топлива
Линии тока, окрашенные по значениям температуры
Тепло-выделяющие пеналы
Струи охлаждающего воздуха
Выход
Z, m
qw, W/m2
Распределение теплового потока по высоте
z
g

## Slide 33
Оценка условий работы индивидуальных охлаждающих модулей астронавтов, размещенных на нижней палубе Шаттла в случае потенциальной спасательной операции

## Slide 34
Оценка эффективности трубного пучка на этапе предварительного проектирования глубоководного теплообменного аппарата

## Slide 35
Некоторые указания к оформлению отчетов
Отчет к каждой работе должен содержать краткое описание постановки задачи, причем должны быть отражены 1) Физическая постановка;
2) Вычислительные аспекты (в т.ч. сходимость)
(текст задания выдается в электронном виде, но отчет не должен содержать лишь его полную копию – в задании указывается, что надо сделать, а в отчете вы описываете, что именно сделали)
Обязательны выводы к работе
Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и подписаны (нужны подрисуночные подписи и заголовки таблиц)
Все рисунки должны быть описаны в тексте
Все графики следует сопровождать подписями на осях
Числа в таблицах и на графиках должны иметь разумную точность
Длину векторов следует выбирать так, чтобы сравнение было наглядным, и масштаб длины вектора на сравниваемых картинах был одинаков