## Slide 1: Расчет течения на начальном участке плоского канала (результаты)
Выполнить расчет стационарного ламинарного течения несжимаемой жидкости на начальном участке плоского канала при значении числа Рейнольдса Re=100; сопоставить расчетные длину начального участка и коэффициент сопротивления развитого течения с результатами аналитического решения.

## Slide 2: Схема плоского канала
L=20 ; H=1
V=1 ; ρ=1 ; Re=100

## Slide 3: Поле скорости

## Slide 4: Изменение профиля скорости от входного к характерному для участка развитого течения
В сечениях х=0.1 и х=0.5 наблюдается так называемая «м-образность» профиля скорости, при которой скорость потока у стенок больше скорости потока в середине канала. Это объясняется стремлением жидкости сохранить объемный расход в канале (площадь под кривой при х=0.1 равна площади под кривой при х=0). Далее постепенно устанавливается параболический профиль скорости.

## Slide 5: Длина начального участка канала
Теоретически:
Vmax=1,5
X=4
Из таблицы расчетов:
Vmax=1,47822
98%Vmax=1,453 ⇨ X=4,06171

## Slide 6: Поле нормированного давления (на входе)

## Slide 7: Перепад давления на участке с установившемся параболическим профилем скорости
Δp=1,9
Коэффициент сопротивления
Теоретически:
λ=0,24
Из расчетов:
λ=0,2375

## Slide 8: Напряжение трения на стенке канала и коэффициент трения
λ=2Cf
Коэффициент сопротивления
Теоретически:
Cf=λ/2=0,12
Из расчетов:
Cf==0,118